## Slide 1: CONVERSOR CC/CC EM PONTE COMPLETA COM ZVS E CONTROLE POR DESVIO DE FASE
Autor: leonan chicarelli de frança
Orientador: carlos fernando teodosio soares
Co-orientador: leonardo alvim muricy
Universidade federal do rio de janeiro
Projeto de graduação – Engenharia eletrônica e de computação
27 de setembro de 2016

## Slide 2: AGENDA
Motivação
O Conversor em Ponte Completa com ZVS
Projeto do Conversor
Controle do Conversor
Resultados
Montagem do Circuito Físico
Conclusão

## Slide 3: Motivação

## Slide 4: Motivação
Projeto de uma Unidade Retificadora completa em desenvolvimento na INOVAX
É candidato a um dos estágios da unidade
Apresenta eficiência elevada

## Slide 5: O Conversor em Ponte Completa com ZVS
Características do Conversor
Dinâmica de Funcionamento

## Slide 6: Características do Conversor
Chaveamento sob tensão nula → ZVS (zero-voltage-switching)
Ciclo de trabalho constante nas chaves, causando menos perdas durante o chaveamento.

## Slide 7: Características do Conversor
Baixa interferência eletromagnética e de rádio frequência
Máxima tensão sobre as chaves é igual ao máximo valor de entrada do conversor
Máxima corrente nas chaves é igual à máxima corrente de saída espelhada para o primário
Relação direta entre corrente de saída e ciclo de trabalho

## Slide 8: Dinâmica de Funcionamento
Pode ser dividido em 6 etapas de operação
Para a dinâmica de funcionamento, são considerados que:
  os dispositivos semicondutores e o transformador são ideais;
  a tensão de entrada é constante;
  indutores e capacitores não possuem resistência interna.

## Slide 9: Dinâmica de Funcionamento
Sinal de comando das chaves

## Slide 10: Dinâmica de Funcionamento
1ª Etapa
  S1 e S4 conduzem e S2 e S3 estão abertas
Modelo Equivalente

## Slide 11: Dinâmica de Funcionamento
1ª Etapa
Inclinação =

## Slide 12: Dinâmica de Funcionamento
2ª Etapa
  S1 conduz, S4 acabou de abrir, S2 e S3 estão abertas
Modelo Equivalente

## Slide 13: Dinâmica de Funcionamento
2ª Etapa
A tensão no secundário vai a zero!

## Slide 14: Dinâmica de Funcionamento
3ª Etapa
  S1 conduz, S3 passa a conduzir, S2 e S4 estão abertas
Modelo Equivalente

## Slide 15: Dinâmica de Funcionamento
3ª Etapa
Inclinação =

## Slide 16: Dinâmica de Funcionamento
4ª Etapa
  S3 conduz, S1 acabou de abrir, S2 e S4 estão abertas
Modelo Equivalente
O secundário entra em curto-circuito!

## Slide 17: Dinâmica de Funcionamento
4ª Etapa
Ao final desta etapa, a tensão no primário fica em –Vin.

## Slide 18: Dinâmica de Funcionamento
5ª Etapa
  S3 conduz, S2 é fechada, S1 e S4 estão abertas
Modelo Equivalente

## Slide 19: Dinâmica de Funcionamento
5ª Etapa
Inclinação =

## Slide 20: Dinâmica de Funcionamento
6ª Etapa
  S3 e S2 conduzem, S1 e S4 estão abertas
Modelo Equivalente

## Slide 21: Dinâmica de Funcionamento
6ª Etapa
Inclinação =

## Slide 22: Projeto do Conversor
Especificações
Cálculo dos Componentes

## Slide 23: Especificações
Tensão de entrada ():
  Proveniente da saída de um conversor Boost
  com um ripple de 10 V de pico para carga máxima

## Slide 24: Especificações
Tensão de saída ():
  A ANATEL define e como valores possíveis
  foi escolhido
  Faixa de ajuste entre e
Corrente Nominal de Saída ():
Ripple de saída:
  A ANATEL permite um ripple máximo de 200 mV pico a pico

## Slide 25: Especificações
Frequência de Chaveamento ():
  Controle mais rápido e elementos magnéticos menores em relação a um projeto com menor
  Em frequência maiores, a presença de elementos parasitas é mais significativa
Eficiência (η):
  Para a potência desse conversor, a ANATEL define um mínimo de 85% de eficiência. Para os cálculos, foi definida uma eficiência de 95%

## Slide 26: Cálculo dos Componentes
Relação de espiras ():
  Utilizando :
Indutor Parasita ():
Utilizando:

## Slide 27: Cálculo dos Componentes
Indutor de saída ():
Utilizando :
Capacitor de saída ():

## Slide 28: Controle do conversor
Modelo de Pequenos Sinais
Estratégia de Controle

## Slide 29: Modelo de Pequenos Sinais
O conversor desse estudo pode ser visto como uma derivação do conversor Buck:

## Slide 30: Modelo de Pequenos Sinais
O modelo de pequenos sinais será semelhante ao do Buck, mas deve-se atentar às diferenças.
  Aqui o ciclo de trabalho é determinado pela diferença de tempo entre o acionamento das chaves.
  O ciclo de trabalho no primário é diferente do ciclo de trabalho no secundário.
  Outros fatores, além do ciclo de trabalho de cada chave (), influenciam o ciclo de trabalho do conversor.
Modelo de pequenos sinais do Buck

## Slide 31: Modelo de Pequenos Sinais
Ciclo de trabalho efetivo

## Slide 32: Modelo de Pequenos Sinais
Variação do devido à variação de corrente no indutor de saída:

## Slide 33: Modelo de Pequenos Sinais
Variação do devido à variação da tensão de entrada:

## Slide 34: Modelo de Pequenos Sinais
Sendo :
A partir do modelo, pode-se retirar as seguintes funções de transferência:

## Slide 35: Estratégia de Controle
Com as funções de transferência obtidas, pode-se definir a estratégia de controle a ser utilizada:
Por simplicidade, o controle será calculado para o domínio contínuo.

## Slide 36: Estratégia de Controle
Lógica que transforma o valor calculado do controle em diferença de fase:

## Slide 37: Estratégia de Controle
Cálculo do controle de corrente:

## Slide 38: Estratégia de Controle
Para o cálculo do controle, é necessária a função de transferência completa da malha:
Para calcular as constantes, define-se duas condições:

## Slide 39: Estratégia de Controle
Para esse caso a frequência de crossover () é de 290 krad/s
Resolvendo para as condições definidas anteriormente, tem-se que:

## Slide 40: Estratégia de Controle
Cálculo do controle de tensão:

## Slide 41: Estratégia de Controle
O cálculo seguirá os mesmos do anterior. Portanto é necessária a função de transferência completa da malha:
Para calcular as constantes, define-se duas condições:

## Slide 42: Estratégia de Controle
Para esse caso a frequência de crossover () é de 159 krad/s
Resolvendo para as condições definidas anteriormente, tem-se que:

## Slide 43: Resultados
Simulações considerando componentes ideais
Simulações considerando erros do controlador

## Slide 44: Resultados
Circuito utilizado no PSCad para todas as simulações:

## Slide 45: Simulações considerando componentes ideais
Teste de Partida Gradativa

## Slide 46: Simulações considerando componentes ideais
Regulação Estática
Carga em 5% do valor nominal
Carga em 3% do valor nominal
Carga em 100% do valor nominal

## Slide 47: Simulações considerando componentes ideais
Teste de Ripple
Carga em 5% do valor nominal
Carga em 50% do valor nominal
Carga em 100% do valor nominal

## Slide 48: Simulações considerando componentes ideais
Teste de Eficiência

## Slide 49: Simulações considerando componentes ideais
Teste de Limitação de corrente
  Carga de 3Ω na saída
  Tensão de saída em 54 V

## Slide 50: Simulações considerando erros do controlador
Um microcontrolador pode causar vários efeitos indesejáveis na dinâmica do conversor, tais como:
  Ocorrência de erros de leitura dos conversores A/D
  O valor calculado do controle não é atualizado no circuito instantâneamente
Essas perturbações foram modeladas de acordo com o microcontrolador ARM TM4C1294NCPDT
Foi feito um algoritmo em C para simular essas perturbações

## Slide 51: Simulações considerando erros do controlador
Para um bom funcionamento, é necessário um ajuste das constantes dos controladores PI:
Parâmetros | Valor Antigo | Valor Ajustado
Parâmetros | Valor Antigo | Valor Ajustado
Esses ajustes das constantes são possíveis por causa da margem de fase de 90º imposta ao calcular as mesmas

## Slide 52: Simulações considerando erros do controlador
Teste de Partida Gradativa

## Slide 53: Simulações considerando erros do controlador
Regulação Estática
Carga em 5% do valor nominal
Carga em 3% do valor nominal
Carga em 100% do valor nominal

## Slide 54: Simulações considerando erros do controlador
Teste de Ripple
Carga em 5% do valor nominal
Carga em 50% do valor nominal
Carga em 100% do valor nominal

## Slide 55: Simulações considerando erros do controlador
Teste de Eficiência

## Slide 56: Simulações considerando erros do controlador
Teste de Limitação de corrente
  Carga de 3Ω na saída
  Tensão de saída em 54 V

## Slide 57: Montagem do Circuito Físico
Circuitos Auxiliares
Seleção dos componentes reais
Simulação considerando componentes reais

## Slide 58: Montagem do Circuito Físico
São necessários circuitos auxiliares para, por exemplo, leitura das variáveis de estado e controle
  O microcontrolador só lê valores entre 0 e 3,3 V
  O microcontrolador não fornece corrente suficiente para acionamento das chaves
É preciso selecionar os componentes reais, de modo que eles possuam poucas perdas, a fim de não afetar o requisito de eficiência
Serão dimensionados os elementos magnéticos de acordo com a aplicação

## Slide 59: Circuitos Auxiliares
Leitura de Corrente no Indutor
  Utilização de um resistor shunt de 0,002Ω
  Leitura através de um amplificador diferencial

## Slide 60: Circuitos Auxiliares
Leitura de Corrente no Indutor
  Tensão lida no shunt

## Slide 61: Circuitos Auxiliares
Leitura de Corrente no Indutor
  Tensão na saída do amplificador

## Slide 62: Circuitos Auxiliares
Leitura de Tensão de saída
  Utilização de um divisor resistivo para abaixar a tensão a ser lida
  Leitura através de um amplificador diferencial de ganho unitário, apenas para compatibilizar as referências

## Slide 63: Circuitos Auxiliares
Leitura de Tensão de saída
  Tensão lida no divisor resistivo

## Slide 64: Circuitos Auxiliares
Leitura de Tensão de saída
  Tensão na saída do amplificador

## Slide 65: Circuitos Auxiliares
Driver
  É necessário para que a corrente necessária para ativação das chaves seja fornecida por uma fonte auxiliar
  Foi utilizado o CI UCC27714 da Texas Instruments em uma aplicação típica

## Slide 66: Seleção dos componentes reais
É recomendável selecionar os componentes reais para se ter uma aproximação melhor do valor de eficiência obtido via simulação.
Foi selecionado o MOSFET IPP50R190CEXKSA1 da Infineon Technologies. Ele possui uma resistência Rdson de aproximadamente 0,19 Ω.
Já o diodo foi selecionado o BYV415W-600P. Ele possui uma tensão de condução típica de 1,1 V para uma corrente de 15 A

## Slide 67: Seleção dos componentes reais
Resumo do projeto dos elementos magnéticos
  Indutor de saída ():
Parâmetro | Valor
L | 292,83 uH
Núcleo | NEE-30/15/7-400-IP12R
Numero de espiras | 27
Fio de cobre | 14 x AWG25

## Slide 68: Seleção dos componentes reais
Resumo do projeto dos elementos magnéticos
  Transformador ():
Parâmetro | Valor
Relação de espiras | 0.2045
Núcleo | NEE-20/10/5-1300-IP12E
Numero de espiras | Primario = 10, Secundário = 2
Fio de cobre | 2 x AWG25

## Slide 69: Seleção dos componentes reais
Resumo do projeto dos elementos magnéticos
  Indutor Parasita ():
Parâmetro | Valor
L | 4,03 uH
Núcleo | NEE-8/4/4-450-IP6
Numero de espiras | 3
Fio de cobre | 2 x AWG25

## Slide 70: Simulação considerando componentes reais
Para essa simulação, foram consideradas as perdas nos componentes.

## Slide 71: Simulação considerando componentes reais
Teste de eficiência

## Slide 72: Conclusão

## Slide 73: Conclusão
Com todas as simulações realizadas, observou-se que tanto as equações de projeto, quanto o modelo de pequenos sinais são válidos
O modelo de pequenos sinais e as equações são genéricos, ou seja, podem ser utilizados para quaisquer especificações
Mostrou-se que são necessários ajustes nas constantes de controle calculadas para tornar o controle mais robusto

## Slide 74: Conclusão
Mesmo com a simulação de perturbações no controle, o conversor atendeu a todos os requisitos testados.
Foram apresentados circuitos auxiliares, necessários para uma implementação física do conversor
Componentes semicondutores reais foram selecionados e os elementos magnéticos foram dimensionados
Mesmo considerando a perda em tais componentes, o conversor apresentou uma alta eficiência

## Slide 75: Conclusão
Ao final desse trabalho, pode-se concluir que temos um conversor em ponte completa com ZVS e controle por desvio de fase funcional
As próximas etapas desse projeto seriam realizar o projeto de mais alguns circuitos auxiliares, tais como fontes auxiliares e circuitos de polarização do microcontrolador, e, por fim, desenhar a placa de circuito impresso.

## Slide 76: Muito obrigado!